## Slide 1
迈克尔逊干涉仪
测折射率实验探究
答辩报告
物理实验 · 迈克尔逊干涉仪 · 折射率测量
1 / 14

## Slide 2
目录
01
实验背景与目的
研究动机与实验目标
02
实验装置与光路
迈克尔逊干涉仪结构与配置
03
实验操作与现象
红光 & 白光两种实验流程
04
核心原理探究
虚像位移 vs 零光程差补偿
05
数据处理与结果
测量数据、折射率计算与不确定度
06
误差分析与结论
误差来源讨论与最终结论
2 / 14

## Slide 3
实验背景与目的
🔍
研究背景
迈克尔逊干涉仪是精密光学测量的经典工具，利用双光束干涉原理实现高精度位移与折射率测量。
核心问题：在干涉仪一臂插入玻璃片后，条纹形态发生变化。不同光源（激光/白光）下，恢复条纹时动镜M1的移动方向居然相反——这一现象背后的物理本质是什么？
🎯
实验目的
1. 使用迈克尔逊干涉仪测量两种不同厚度与类型玻璃片的折射率。
2. 探究不同光源下插入玻璃片后，动镜M1的移动方向差异及其物理原因，并给出对应折射率计算公式。
3 / 14

## Slide 4
实验装置与光路
⚙
实验仪器
• 迈克尔逊干涉仪
• 氦氖激光器（红光，λ≈632.8nm）
• 短焦距透镜 + 扩束镜
• 毛玻璃片
• 白光光源
• 观察屏
• 厚玻璃板（7mm）& 薄玻璃片（0.3mm）
光路示意
光源 S
G₁
G₂
M₁
(动镜)
M₂
(定镜)
玻璃片
观察屏
核心测量：一臂插入玻璃片 → 条纹变形 → 移动M1恢复条纹 → 记录Δx → 计算n
4 / 14

## Slide 5
实验操作与现象 —— 红色激光
1
→
准直扩束
He-Ne激光 + 扩束镜
形成点光源
2
→
调出条纹
微调M1/M2角度
出现同心圆环
3
→
参考状态
调至平行直条纹
记录d₀
4
→
插入玻璃
插入7mm厚玻璃板
条纹变回圆环
5
补偿调整
M1远离分光板
恢复平行条纹 → d₁
观测现象
➜
插入玻璃板后，条纹重新变成同心圆环；将 M1 向远离分光板方向移动，可重新找到清晰平行条纹。
折射率公式：n = d / (d − Δx) 其中 Δx 为 M1 远离分光板的位移量
5 / 14

## Slide 6
实验操作与现象 —— 白色光源
1
→
切换光源
白光 + 毛玻璃
形成扩展光源
2
→
寻迹条纹
缓慢移动M1
找到彩色条纹
3
→
参考状态
条纹最清晰时
记录d₀
4
→
插入玻璃
插入0.3mm薄片
彩条消失
5
补偿调整
M1靠近分光板
恢复彩条 → d₁
观测现象
➜
插入玻璃片后彩色条纹迅速消失；通过将 M1 向靠近分光板方向移动，可重新找到清晰彩色平行条纹。
折射率公式：n = 1 + Δx / d 其中 Δx 为 M1 靠近分光板的位移量
6 / 14

## Slide 7
核心原理：条纹形态判据
💡
关键区分
光程差 Δ 本身 → 决定亮暗（干涉级次）
∂Δ/∂θ → 决定条纹形态：=0为平直条纹，≠0为同心圆环
两虚点光源模型
S₁
S₂
← 2h →
屏
Δ(θ) ≈ 2h cosθ
• h 较大 → ∂Δ/∂θ ≠ 0 → 同心圆环
• h → 0 → ∂Δ/∂θ = 0 → 平直条纹（等厚）
形态判据总结
条纹是圆环还是平直，唯一取决于 h 是否为零 —— 与绝对光程差的大小毫无关系。
实验操作中调出平直条纹 = 将 M1 调至 h = 0，即两虚光源在空间上重合。
7 / 14

## Slide 8
原理一：红光实验 —— 虚像位移补偿
插入玻璃的双重效应
效应 | 机制 | 对 ∂Δ/∂θ
减速效应 | 光速变慢→固定光程偏移 | 零（常数求导）
视深效应 | 折射→M1虚像前移 | 非零（h≠0）
补偿逻辑
虚像前移量：Δx' = d(1 − 1/n)
→ M1 向后移动相同距离 Δx = Δx'
→ h 重新归零 → 平直条纹恢复
n = d / (d − Δx)
💡
核心洞察
激光相干长度极长（数十厘米），对固定光程偏移 2d(n−1) 完全不敏感。
条纹形态只响应于虚像间距 h 的变化。M1 后退纯粹是为了让虚像在几何上退回 h=0，完全无关光程差补偿。
8 / 14

## Slide 9
原理二：白光实验 —— 零光程差补偿
白光的「光程极零」强制约
白光为宽频带复色光，相干长度仅微米量级。
核心要求：OPD ≈ 0
各色条纹须在视场中心同相位叠加，才能在中心区域观察到少量彩色干涉条纹。
补偿推导
插入玻璃 → OPD 跳变：Δ(OPD) = 2d(n−1)
M1 推进 Δx → 光程减少 2Δx
补偿守恒：2Δx = 2d(n−1)
n = 1 + Δx / d
💡
核心洞察
白光仅要求 OPD ≈ 0，不要求 h = 0。补偿后残留 h ≈ 0.06mm 使条纹曲率极小，在劈尖角主导下呈现近似平行的彩色外观。
9 / 14

## Slide 10
原理对比与实验设计呼应
 | 红光实验 | 白光实验
物理机制 | 视深效应 → 虚像位移 | 光程跳变 → OPD补偿
M1 移动方向 | 远离分光板 ← | → 靠近分光板
玻璃厚度 | 7 mm（厚） | 0.3 mm（薄）
公式 | n = d/(d−Δx) | n = 1+Δx/d
↔
玻璃厚度选择的物理必然性
红光实验（厚 7mm）：虚像位移 ≈ 2.33mm，信号大、易测量。激光不计较相伴的 7mm 级光程偏移。
白光实验（薄 0.3mm）：OPD 跳变 ≈ 0.3mm，补偿位移 ≈ 0.15mm 可追踪。若用 7mm 厚玻璃，OPD 跳变远超微米级相干长度，实验上不可能重新捕捉彩色条纹。
10 / 14

## Slide 11
数据处理与结果
红光实验 (d = 7.0 mm)
Δx₁ = 2.79632 mm
Δx₂ = 2.80415 mm
Δx₃ = 2.78987 mm
均值 Δx̄ = 2.79678 mm
s_Δx = 0.00716 mm
u(Δx̄) = 0.00413 mm
n红 = 1.6655 ± 0.0016
白光实验 (d = 0.3 mm)
Δx₁ = 0.17201 mm
Δx₂ = 0.17055 mm
Δx₃ = 0.17389 mm
均值 Δx̄ = 0.17215 mm
s_Δx = 0.00168 mm
u(Δx̄) = 0.00097 mm
n白 = 1.5738 ± 0.0032
11 / 14

## Slide 12
误差分析
红光实验误差源
条纹判断误差
「平直程度」依赖主观判断
千分尺读数误差
回差或视差影响 Δx
玻璃板放置偏差
未严格垂直入射 → 系统偏差
厚度 d 测量误差
d 偏差会被放大或缩小
白光实验误差源
相干条件更苛刻
条纹消失/重现判定更敏感
光源对准不稳
扩展光源偏差 → 彩条不清晰
薄片厚度偏差
d仅0.3mm, 微小偏差被显著放大
✔
两者均落在常见玻璃折射率范围内，从不同物理机制出发得到量级合理的结果，相互印证了两种补偿逻辑的正确性。
12 / 14

## Slide 13
结论
01
红光实验
需将 M1 远离分光板以补偿视深效应，恢复等厚干涉几何条件。n = d/(d−Δx)，n红 = 1.6655 ± 0.0016
02
白光实验
需将 M1 靠近分光板以补偿光程跳变，回归 OPD ≈ 0。n = 1+Δx/d，n白 = 1.5738 ± 0.0032
03
方向差异的根源
激光相干长度极长，只响应虚像间距 h（几何条件）；白光相干长度极短，只响应绝对光程差 OPD ≈ 0。两种光源对干涉条件的选择性不同导致了完全相反的补偿方向。
13 / 14

## Slide 14
谢谢！
感谢聆听 · 欢迎提问
迈克尔逊干涉仪测折射率实验探究
14 / 14