## Slide 1
迈克尔逊干涉仪
测折射率实验探究
答辩报告
物理实验 · 迈克尔逊干涉仪 · 折射率测量
1 / 18

## Slide 2
目录
01
实验背景、目的与仪器
研究动机与实验配置
02
实验操作与现象
红光 & 白光两种实验流程与观测
03
核心原理：形态判据
两虚点光源模型与 Δ(θ)≈2h cos θ 推导
04
红光原理：虚像位移补偿
减速效应 vs 视深效应，补偿逻辑
05
白光原理：零光程差补偿
OPD≈0 约束与折射率推导
06
数据处理、误差分析与结论
完整计算、误差讨论与最终结论
2 / 18

## Slide 3
实验目的与仪器
🎯
实验目的
1. 用迈克尔逊干涉仪测量两种不同厚度与类型玻璃片的折射率。 2. 探究不同光源下插入玻璃片后，动镜 M1 移动方向差异的物理原因，并给出对应折射率计算公式。
⚙
实验仪器
迈克尔逊干涉仪、氦氖激光器、短焦距透镜、扩束镜、毛玻璃片、白光光源、观察屏
实验配置
光源 S
→
G₁
—
G₂
→
M₂(定镜)
↓
玻璃片 d
↓
M₁(动镜)
元件 位置 说明 M₁ 上方垂直臂 可移动镜，沿垂直方向移动 M₂ 右侧水平臂 固定镜，位置不变 G₁ 左侧45°平板 分光板，半透半反 G₂ 右侧45°平板 补偿板，材质厚度同G₁
3 / 18

## Slide 4
红光实验：操作与现象
1
光源与准直
开启氦氖激光，光束通过扩束镜，形成近似点光源与发散光束。
2
条纹调出
微调 M1 与 M2 的角度，使观察屏上出现同心圆环条纹。
3
参考状态记录
不插入玻璃板，调整 M1 使圆环逐渐过渡为平行直条纹，记录位置 d₀。
4
插入厚玻璃板
在 M1 臂中垂直插入厚玻璃板（d=7mm），保持玻璃板面与光束基本垂直。
5
条纹变化观察
条纹重新变成同心圆环条纹。
6
补偿调整
将 M1 向远离分光板方向移动，使平行条纹重新出现且清晰，记录 d₁。
观测现象
插入玻璃板后，条纹重新变成同心圆环；将 M1 向远离分光板方向移动，可重新找到清晰平行条纹。
n = d / (d − Δx)
4 / 18

## Slide 5
白光实验：操作与现象
1
光源切换
更换为白光光源，加入毛玻璃片以形成扩展光源，调整对准使光束进入干涉仪。
2
条纹寻迹
缓慢移动 M1，在视场中寻找中心彩色条纹，并使其清晰可辨。
3
参考状态记录
确认条纹最清晰时的 M1 位置，记录为参考读数 d₀。
4
插入薄玻璃片
在 M1 臂中垂直插入薄玻璃片（d=0.3mm）。
5
条纹变化观察
彩色条纹迅速消失。
6
补偿调整
缓慢将 M1 向靠近分光板方向移动，直至彩色条纹重新出现，记录 d₁。
观测现象
插入玻璃片后彩色条纹会消失；通过将 M1 向靠近分光板方向移动，可重新找到清晰彩色平行条纹。
n = 1 + Δx / d
5 / 18

## Slide 6
核心原理(1)：两虚点光源模型
关键区分
光程差 Δ 本身 → 决定屏上某一点的亮暗（干涉级次） ∂Δ/∂θ → 决定条纹的整体形态。=0 为平直条纹，≠0 为同心圆环。
几何模型
经分光板 G₁ 分光后，同一光源在 M₁ 与 M₂ 后各形成一个虚点光源 S₁、S₂，两者沿光轴方向相距 2h（h 为动镜 M₁ 与定镜虚像 M₂' 之间的间距）。
观察屏距 S₂ 为 L（L ≫ 2h），屏上一点 P 到轴距离为 ρ，视角 θ 满足 cosθ = L / √(L²+ρ²)。
两束光的光程差精确为：
Δ(θ) = √[(L+2h)² + ρ²] − √[L² + ρ²]
将分子有理化，分子分母同乘共轭式：
Δ(θ) = [(L+2h)²+ρ² − L²−ρ²] / [√(L+2h)²+ρ² + √L²+ρ²] = (4Lh + 4h²) / [√(L+2h)²+ρ² + √L²+ρ²]
示意图
S₁
S₂
← 2h →
→
L
屏
P (ρ)
θ
S₁: 虚光源₁ (M₁臂)
S₂: 虚光源₂ (M₂臂)
L ≫ 2h，ρ 为屏上点到轴距离
6 / 18

## Slide 7
核心原理(2)：Δ(θ) ≈ 2h cosθ 推导
Step 1：近似处理
利用 L ≫ 2h，分母中 (L+2h)² ≈ L²，故：
√(L+2h)²+ρ² + √L²+ρ² ≈ 2√L²+ρ²
同时分子中 4h² 项可略去：
Δ(θ) ≈ 4Lh / (2√L²+ρ²) = 2h · L / √L²+ρ²
Step 2：核心公式
由 cosθ = L / √(L²+ρ²)，代入得：
Δ(θ) ≈ 2h cosθ
这是理解整个实验形态判据的核心公式。
角度依赖性分析
h 较大时
∂Δ/∂θ = −2h sinθ ≠ 0
光程差随 θ 变化，同一 θ 的圆上 Δ 相同
→ 同心圆环（等倾干涉）
h → 0 时
∂Δ/∂θ = 0
光程差对所有 θ 均相同，发散角影响被消除
→ 平直条纹（等厚干涉）
7 / 18

## Slide 8
核心原理(3)：形态判据与物理图像
核心结论
条纹是圆环还是平直，唯一取决于 h 是否为零 —— 与绝对光程差的大小毫无关系。实验中用红光调出平直条纹，实质上是将 M1 调到 h = 0，即两虚光源在空间上重合。
h = 0（参考状态）
• 两虚光源几何重合
• ∂Δ/∂θ = 0
• 发散角影响消除
• 平直条纹（等厚）
此时若两镜面间存在
微小夹角（劈尖角 α），
偏离中心 x 处附加
光程差 = 2xα
插入玻璃后（h ≠ 0）
• 视深效应使虚像前移
• ∂Δ/∂θ ≠ 0
• 光程差随 θ 变化
• 同心圆环（等倾）
固定光程偏移 2d(n−1)
对所有 θ 都相同，
对 ∂Δ/∂θ 毫无贡献
因此不改变条纹形态
补偿后（h → 0）
• M1 后退抵消视深位移
• 虚像重新几何重合
• ∂Δ/∂θ = 0
• 平直条纹恢复
注意：后退距离 Δx
纯粹是让虚像退回
h = 0，完全不涉及
对固定光程偏移的补偿
8 / 18

## Slide 9
红光原理(1)：插入玻璃的双重效应
在未插玻璃时 h = 0，虚像重合与光程相等两个条件自然同时满足。垂直插入厚度 d、折射率 n 的厚玻璃板后，玻璃对光同时产生两种效应：
效应 | 机制 | 对 Δ(θ) 的影响 | 对 ∂Δ/∂θ 的影响
减速效应 | 光在玻璃中速度变慢 | 追加固定偏移 2d(n−1) | 为零（常数求导）
视深效应 | 折射使 M1 虚像位置前移 | 改变 h（h 不再为 0） | 非零（h≠0）
关键洞察
玻璃引入的固定光程偏移 2d(n−1) 对所有 θ 都相同，对 ∂Δ/∂θ 毫无贡献，因此不改变条纹形态。
激光的相干长度长达数十厘米，这个固定偏移完全在其容忍范围内——即便绝对光程差已远非零，激光仍能保持清晰干涉。
而视深效应则完全不同：它直接破坏了 h = 0 的条件，使 ∂Δ/∂θ 不再为零，条纹从平直退化为同心圆环。
9 / 18

## Slide 10
红光原理(2)：视深效应与补偿推导
视深效应
在近垂直入射条件下透过厚玻璃看 M1，其虚像会向观察者方向（分光板 G₁ 方向）跃迁前移：
Δx' = d(1 − 1/n)
这直接破坏了 h = 0 的条件——两虚光源在几何上重新分离，∂Δ/∂θ 不再为零，条纹从平直退化为同心圆环。
补偿逻辑
条纹形态只取决于 h，要恢复平直条纹只需让 h 重新归零。加玻璃使 M1 的虚像前移了 Δx'，因此在物理空间中把 M1 向后（远离分光板方向）移动同样的距离 Δx：
Δx = Δx' = d(1 − 1/n)
注意：此移动完全不涉及对固定光程偏移 2d(n−1) 的补偿——激光的相干长度远大于该偏移量。
折射率公式推导
由 Δx = d(1 − 1/n)，整理：
Δx = d − d/nd/n = d − Δxn = d / (d − Δx)
这就是红光实验中折射率的计算公式。
10 / 18

## Slide 11
白光原理(1)：零光程差约束与光程跳变
白光的「光程极零」强制约
白光属于宽频带复色光，各色波长干涉条纹相互错位中和，相干长度仅微米量级。
核心要求：两臂光程的绝对差值趋近于零
只有当各色条纹在视场中心同相位叠加，即 OPD ≈ 0 时，才能在中心区域观察到少量彩色干涉条纹。
插入玻片引发的单向光程延长
光束两次穿过厚度 d 的玻璃片（射入并经动镜反射折返），该臂的总光程跳变为：
Δ(OPD) = 2d(n−1)
推导：
• 单程光程增量 = nd − d = d(n−1)
• 往返总增量 = 2d(n−1)
这一跳变远超白光的相干长度，使原有的彩色条纹迅速消失。
重要细节
白光补偿仅恢复了 OPD ≈ 0，并未同时使两虚光源的间距 h 归零。残留 h = Δx − d(1−1/n) = d(n−2+1/n)，对 d=0.3mm、n≈1.57 约为 0.06mm。此残留间距使 Δ(θ) 随 θ 变化极为缓慢——视场内光程差变化不足半个波长——因此条纹曲率极小，在劈尖角主导下呈现近似平行的彩色外观。
11 / 18

## Slide 12
白光原理(2)：补偿动作与折射率推导
补偿动作
要使 OPD 重新归零以重现彩色条纹，须在物理上缩短该臂的光程。将 M1 向分光板方向推进（即靠近），在空气段消去冗余距离。
设移动距离为 Δx，对应的物理光程减少量为 2Δx，由光程补偿守恒条件：
2Δx = 2d(n−1)
化简即得折射率公式：
n = 1 + Δx / d
物理验证
该结论与低相干光源「零光程差」条件一致，也与白光彩条仅在 OPD ≈ 0 附近出现的事实相符。
关键区别：
• 红光：只补偿虚像位移（几何条件 h=0）
• 白光：只补偿光程跳变（OPD=0）
两种光源对干涉条件的「选择性」不同，导致了完全相反的补偿方向。
补偿方向对比
红光：M1 远离分光板 ← | 白光：M1 靠近分光板 →
两种操作方向完全相反的现象看似矛盾，实则是不同光源对干涉条件的「选择性」不同所致。
12 / 18

## Slide 13
原理对比与玻璃厚度选择的物理必然性
 | 红光实验 | 白光实验
物理机制 | 视深效应 → 虚像位移 | 光程跳变 → OPD补偿
M1 移动方向 | 远离分光板 ← | → 靠近分光板
玻璃厚度 | 7 mm（厚） | 0.3 mm（薄）
折射率公式 | n = d/(d−Δx) | n = 1+Δx/d
关键约束 | h = 0（几何条件） | OPD ≈ 0（相干条件）
玻璃厚度选择的物理必然性
激光实验（d = 7mm）：
虚像位移 Δx' = 7×(1−1/1.5) ≈ 2.33 mm，千分尺上 2mm 量级位移易于精确读取。玻璃越厚信号越大，且激光不在乎相伴的固定光程偏移——
厚玻璃在激光实验中纯属优势。
白光实验（d = 0.3mm）：
OPD 跳变 = 2×0.3×0.5 = 0.3 mm，补偿位移 ≈ 0.15 mm，仍在可追踪范围。若用 7mm 厚玻璃，OPD 跳变将达 7mm 量级——远超白光微米级相干长度，实验上几乎不可能重新捕捉彩色条纹。
白光实验的玻璃必须薄到让 OPD 跳变不超出可操作范围。
13 / 18

## Slide 14
数据处理：红光实验（He-Ne 激光）
原始数据（d = 7.0 mm）
次数 | d₀ (mm) | d₁ (mm) | Δxᵢ (mm)
1 | 54.32107 | 57.11739 | 2.79632
2 | 54.28965 | 57.09380 | 2.80415
3 | 54.35782 | 57.14769 | 2.78987
平均值 Δx̄ = 2.79678 mm
计算过程
样本标准差：sΔx = 0.00716 mm
A类标准不确定度：u(Δx̄) = sΔx / √3 = 0.00413 mm
由 n = d/(d−Δx) 得：
n红 = 7.0 / (7.0−2.79678) ≈ 1.6655
不确定度传播：u(n) = |∂n/∂Δx|·u(Δx̄) = d/(d−Δx̄)² · u(Δx̄)
u(n红) ≈ 0.0016
红光实验结果
n红 = 1.6655 ± 0.0016
14 / 18

## Slide 15
数据处理：白光实验
原始数据（d = 0.3 mm）
次数 | d₀ (mm) | d₁ (mm) | Δxᵢ (mm)
1 | 51.94480 | 51.77279 | 0.17201
2 | 51.93326 | 51.76271 | 0.17055
3 | 51.95813 | 51.78424 | 0.17389
平均值 Δx̄ = 0.17215 mm
计算过程
样本标准差：sΔx = 0.00168 mm
A类标准不确定度：u(Δx̄) = sΔx / √3 = 0.00097 mm
由 n = 1 + Δx/d 得：
n白 = 1 + 0.17215/0.3 ≈ 1.5738
不确定度传播：u(n) = u(Δx̄) / d = 0.00097 / 0.3 ≈ 0.0032
u(n白) ≈ 0.0032
白光实验结果
n白 = 1.5738 ± 0.0032
15 / 18

## Slide 16
误差分析
红光实验误差源
• 条纹判断误差：
「平直程度」依赖操作者主观判断，容易把「接近平直」当作「完全平直」。
• 千分尺读数误差：
M1 位移需反复微调，若读数时存在回差或视差，会直接影响 Δx 平均值。
• 玻璃板放置偏差：
若厚玻璃板未严格保持垂直入射，虚像位移不再只由厚度决定，引入系统偏差。
• 厚度测量误差：
玻璃厚度 d 偏差会按 n = d/(d−Δx) 被放大或缩小。
白光实验误差源
• 相干条件更苛刻：
白光条纹只在极窄的 OPD≈0 区域出现，补偿位置更易受主观判断影响。
• 光源与对准不稳定：
稍有偏差就可能导致彩色条纹不清晰，影响 M1 最终停点。
• 薄片厚度偏差：
d = 0.3mm 较小，厚度标称值与实际值的微小偏差会按 n=1+Δx/d 被显著放大。
例如 d 偏差 0.02mm 即可导致 n 变化约 0.1。
总体判断
n红 = 1.6655 ± 0.0016，n白 = 1.5738 ± 0.0032，两者均落在常见玻璃折射率范围内。微小差异可能来源于两块玻璃材质不同，也可能来自两种原理各自的系统偏差。两个实验从不同物理机制出发，均得到了量级合理的结果，相互印证了两种补偿逻辑（远离 vs 靠近）的正确性。
16 / 18

## Slide 17
结论
01
红光实验结论
插入厚玻璃板后需将 M1 远离分光板，以补偿视深效应并恢复等厚干涉的几何条件（h=0）。折射率公式 n = d/(d−Δx)，计算得 n红 = 1.6655 ± 0.0016。
02
白光实验结论
插入薄玻璃片后需将 M1 向分光板方向移动，以补偿增加的光程差并回到 OPD ≈ 0。折射率公式 n = 1 + Δx/d，计算得 n白 = 1.5738 ± 0.0032。
03
方向差异的物理根源
激光相干长度极长，只响应虚像间距 h（几何条件 ∂Δ/∂θ）；白光相干长度极短，只响应绝对光程差 OPD ≈ 0。两种光源对干涉条件的选择性不同，导致了完全相反的补偿方向。
17 / 18

## Slide 18
谢谢！
感谢聆听 · 欢迎提问
迈克尔逊干涉仪测折射率实验探究
18 / 18